| PRODUITS PETROLIERS Régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d’emploi (fioul domestique) Véhicules à usages spéciaux À moteur unique _______________ | BOD n° du : texte n° 2004 - nature du texte : décision administrative du classement : J 411 RP : Produits pétroliers bureau : F/2 nombre de pages : diffusion : publique NOR : mots-clés : fioul domestique, dispositif de bi-carburation, agrément. |
| --- | --- |

| Date d'entrée en vigueur du texte : immédiate Date de caducité du texte : Référence : Arrêté du 29 avril 1970 modifié. |
| --- |
| Texte abrogé : Texte modifié : |  |

La présente instruction a pour objet de mettre à jour les textes réglementant l’utilisation de fioul domestique dans les véhicules automobiles à usages spéciaux à moteur unique. Elle abroge les paragraphes [E-2248] à [E-2280] du règlement particulier sur les produits pétroliers.

Compte tenu de l’évolution permanente des techniques de motorisation, l’administration des douanes n’exige plus de normes techniques pour les dispositifs de bi-carburation, mais fixe les règles que doivent respecter ces systèmes afin de satisfaire aux exigences du régime fiscal du fioul domestique, diminuer la fraude et faciliter les contrôles.

La procédure d’agrément est réformée par la déconcentration des agréments individuels.

Signé J.P MAZÉ

Le sous-directeur des droits indirects,

Introduction

Les véhicules ou engins automoteurs ou automobiles munis d’équipements de travail (pompes à béton, hydrocureurs, foreuses, grues etc.) et qui comportent un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement des équipements de travail montés sur le véhicule ne peuvent être alimentés avec du fioul domestique que si ce carburant est autorisé dans leur moteur de propulsion au titre des dispositions de l’arrêté du 29 avril 1970 modifié. S’il n’en est pas ainsi,  ce moteur doit être en totalité alimenté avec du gazole.

L’utilisation de fioul domestique pour l’alimentation partielle du moteur de ces véhicules est subordonnée au respect des conditions de fond et de procédure exposées aux paragraphes suivants.

I -    Cahier des charges des dispositifs de bi-carburation

- Champ d’application

Les véhicules doivent relever de la position 87-05 du tarif des douanes.

- Principes généraux

-    Les véhicules de l’espèce, obligatoirement munis de deux réservoirs de carburant dotés de 
      leurs circuits d’alimentation indépendants (l’un pour le gazole destiné à la propulsion du 
      véhicule, l’autre pour le fioul domestique destiné à actionner les engins de travail montés),
      doivent être agencés de telle sorte que la propulsion des véhicules soit impossible lorsque 
      leur moteur unique est alimenté avec du fioul domestique.

- Le gazole ne doit être pollué par aucun retour de fioul domestique.

- Le fioul domestique ne doit pas être dilué par du gazole de telle sorte que la proportion requise d’agent traceur et de colorant ne soit plus respectée.

3-   Transmission de la force motrice

Le moteur devant assurer alternativement les fonctions de propulsion du véhicule et d’entraînement de l’engin de travail, le véhicule doit être agencé de façon que son moteur unique ne puisse, en aucune circonstance, entraîner simultanément l’engin de travail et les organes assurant la propulsion du véhicule,  même pour des déplacements limités sur chantier. Pour cela, un double verrouillage est exigé : l’un sur le frein à main, l’autre à l’extérieur du véhicule (interrupteur extérieur  à la cabine, par exemple sur vérin ou béquille, selon la nature de l’engin).

Dans le cas des toupies à béton, lesquelles doivent impérativement fonctionner en continu, le moteur doit être exclusivement alimenté en gazole lors de la circulation du véhicule, y compris pour entraîner l’engin.

Pour les véhicules agencés de telle sorte qu’il s’avère possible par un embrayage intermédiaire, un tourteau d'accouplement, une dérivation «  by pass » de circuit hydraulique ou un frein ou ralentisseur de désolidariser, même partiellement, les prises de force de l’engin de travail, l’énergie motrice ne doit pas pouvoir être transmise dans le même temps aux organes assurant le déplacement du véhicule.

4-  Alimentation du moteur

Les véhicules doivent être munis :

- de deux réservoirs distincts  munis de leurs circuits d’alimentation indépendants ;

- d’un dispositif de sélection automatique comportant une vanne d’alimentation et un dispositif de commande de cette vanne, agencés de sorte que le changement de fonction de moteur entraîne automatiquement et simultanément le changement de carburant.

5-   Autres obligations

- Deux commandes doivent être installées pour assurer le changement de fonction du moteur et le changement simultané du carburant ; ce changement est matérialisé dans la cabine du véhicule par un voyant lumineux. Il nécessite l’emploi de deux ampoules différentes dont l’une, de couleur rouge, doit être réservée à l’alimentation par le fioul domestique.

- Le circuit d’alimentation du moteur doit être muni d’un bac de visualisation transparent permettant de rendre visible la carburant utilisé en cours de fonctionnement du moteur. Le bac de visualisation, situé au plus près de l’électrovanne de sélection, doit être visible, sans aucun démontage préalable.

-     La mention du carburant (GO ou FOD) doit figurer à hauteur de chaque réservoir, visible de
       l’extérieur sur le bord latéral du camion. Elle doit être peinte sur la paroi et avoir une    
       hauteur  d’au moins 20 cm.

-   Le temps de réaction du système indiquant la couleur du carburant dans le bac de  
        visualisation  doit être de 3 minutes maximum, moteur tournant au ralenti.

En cas de défaillance du système de sélection du carburant, il est impératif que le circuit se place automatiquement en alimentation gazole.

6-  Suivi du dispositif

L’administration des douanes et droits indirects se charge de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs, notamment lors des demandes d'agrément et de leur renouvellement.

Cependant, la plus grande attention doit être apportée par les utilisateurs au règlement de ces problèmes techniques et au bon fonctionnement des dispositifs agréés.

Un fonctionnement défectueux du système d’alimentation, la présence de colorant et d’agent traceur dans le réservoir de gazole et le non-respect du cahier des charges constituent des infractions douanières et peuvent, notamment, conduire au retrait de l’agrément.

II -  Procédure d’agrément

L’'utilisation de fioul domestique dans les moteurs des véhicules à usages spéciaux munis d’un double circuit de carburant assorti d’un dispositif de sélection automatique doit faire l’objet d’un agrément préalable de l’administration des douanes et droits indirects.

1-  Agréments de dispositifs de bi-carburation particuliers

# a-  Dépôt de la demande

La demande est adressée à la direction régionale territorialement compétente par la société propriétaire du véhicule.

Elle comporte, pour chaque véhicule, les indications suivantes :

   une notice descriptive du véhicule et une copie de la carte grise ;

 une notice descriptive du dispositif de sélection automatique, établie par le constructeur ;

 s'il n'est pas contenu dans les notices ci-dessus, l'exposé détaillé du fonctionnement du véhicule, du moteur et du dispositif de sélection automatique ainsi que les solutions retenues pour satisfaire aux conditions décrites au paragraphe I ci-dessus ;

 un schéma de montage et de fonctionnement de l'installation (circuit de carburant et schéma électrique).

La demande peut être complétée par des éléments que l’administration estime nécessaires à son examen.

b-  Décision d’agrément

La demande donne lieu, avant toute décision, à un examen matériel du véhicule équipé du dispositif de bi-carburation en état de fonctionnement par les inspecteurs-mécaniciens de l'administration.

La décision d’agrément, prise par le directeur régional des douanes et droits indirects, se présente sous la forme d'un document qui contient :

 le  certificat d’agrément tel qu’il figure à l’annexe 1 ;

 la notice descriptive du double circuit de carburant équipant le véhicule ;

 le schéma descriptif du dispositif.

Chaque décision d’agrément est établie en deux exemplaires :

-     le premier est adressé à la société  bénéficiaire ;

- le second est conservé par la direction régionale.

L’agrément est délivré pour une période de cinq ans et n’est pas transmissible.

Il est notamment déclaré caduc lorsqu’interviennent des modifications des caractéristiques matérielles sur lesquelles était fondée la décision favorable de l’administration ou en cas de cession du véhicule équipé du dispositif à une autre société. Les bénéficiaires sont tenus d'informer sans délai la direction régionale territorialement compétente de ces modifications, ainsi que de la destruction des véhicules considérés.

### c-  Renouvellement de l’agrément

Dans les 3 mois précédant la date d'expiration de l'agrément, la société doit adresser une demande de renouvellement de cet agrément auprès de la direction régionale territorialement compétente.

A cette occasion, l'administration réalise une visite technique du véhicule équipé du dispositif de bi-carburation  afin de s’assurer qu’il correspond toujours à celui agréé cinq ans auparavant.

En l'absence de modifications substantielles du circuit initial, le renouvellement de l'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

2-  Agréments par type de dispositifs de bi-carburation.

Ces agréments concernent des dispositifs destinés à être commercialisés sur l’ensemble du territoire.

## a-  Dépôt de la demande

L’agrément est délivré au constructeur du dispositif qui doit en faire la demande auprès de l’administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau de la fiscalité de l’énergie, de l’environnement et lois de finances (F/2) , 23 bis rue de l’université 75700  Paris SP.

Cette demande comporte  les indications suivantes :

 une notice descriptive du dispositif de bi-carburation établie par le constructeur ;

 s’il n’est pas contenu dans cette notice, l’exposé détaillé des solutions retenues pour satisfaire aux conditions décrites au paragraphe I ci-dessus ;

 un schéma de montage et de fonctionnement de l’installation (circuit de carburant et schéma électrique) ;

 le ou les adresses où le prototype en état de fonctionnement peut être examiné ;

 le cas échéant, la liste des sociétés agréées par le constructeur pour la revente et l’installation du dispositif de bi-carburation.

et tout autre document que l’administration peut juger nécessaire à l’instruction de la demande.

Cette demande donne lieu à un examen matériel du prototype de la série en état de fonctionnement par au moins deux inspecteurs-mécaniciens de l’administration. Les visites techniques sont prescrites par le bureau F/2. A cette occasion, il peut être procédé à des prélèvements d’échantillons pour contrôle par un laboratoire des douanes de la non pollution du gazole par le fioul domestique.

## b-  Décision d’agrément

Au vu des rapports établis suite à ces contrôles, la direction générale procède, le cas échéant,  à l’agrément par type. Cet agrément comprend les documents suivants :

 le modèle de certificat d’agrément par type tel qu’il figure à l’annexe 2, complété par le constructeur ou l’installateur à chaque livraison d’un véhicule ;

 la notice descriptive du double circuit de carburant ;

 le schéma descriptif du dispositif.

Cet agrément est accordé pour une période de cinq ans.

Chaque dossier d’agrément par type est établi en  trois exemplaires :

- le premier est adressé au constructeur. Il lui appartiendra d’en établir autant de duplicata qu’il est nécessaire pour ses propres installateurs, lesquels remettent aux acquéreurs un exemplaire complété par leurs soins ;

- le deuxième est conservé par l’administration centrale ;

- le troisième est adressé au chef de la circonscription dans le ressort duquel est installé le titulaire de l’agrément.

c-  Obligations du constructeur

Chaque dispositif doit être livré à l'installateur, accompagné de son certificat d'agrément, selon le modèle figurant en annexe 2.

Les installateurs agréés par le constructeur bénéficiaire de l’agrément sont soumis à l'obligation d'établir, d'archiver et de produire sur demande de l'administration un duplicata des certificats d’agrément, délivrés aux acquéreurs du système de bi-carburation durant l’année courante ainsi que lors des trois années précédentes.

Les constructeurs doivent fournir à l’administration centrale (bureau F/2), avant le 15 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs par type d’agrément,  sous forme électronique ou manuelle.

Chaque dispositif installé sur un véhicule doit être livré au client final accompagné du certificat d'agrément complété, en seconde partie du document, d'un certificat de montage selon le modèle figurant en annexe 2. Cette attestation doit être assortie de la signature manuscrite de l'installateur.

Le certificat d'agrément et de montage du dispositif doit toujours être présent dans le véhicule. Tout détenteur d'un tel dispositif doit pouvoir, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé.

## d-  Renouvellement de l’agrément

Dans les 3 mois précédant la date d’expiration de l’agrément par type, le constructeur doit adresser une demande de renouvellement de l’agrément auprès de l’administration centrale (bureau F/2).

A cette occasion, l’administration demande qu’une visite technique d’un prototype de la série en état de fonctionnement soit de nouveau réalisée.

En l’absence de modifications substantielles du circuit initial, le renouvellement de l’agrément est accordé et la décision transmise au constructeur, à charge pour lui de transmettre cette information aux utilisateurs du dispositif concerné. Ce renouvellement d’agrément peut faire l’objet de contrôles ponctuels de la part des services techniques des douanes chez  ces utilisateurs.

III-  Dispositions communes aux agréments individuels et aux agréments par type

a-  Obligation des utilisateurs de systèmes de bi-carburation

Tout utilisateur d’un système de bi-carburation doit détenir à bord de son véhicule la décision d’agrément, la notice de fonctionnement du système de bi-carburation ainsi que son schéma de montage.

b-  Autres dispositions

- la déconcentration des agréments individuels entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente instruction ;

- à compter de cette date, tout agrément délivré doit répondre aux nouvelles obligations (double verrouillage, lettres peintes sur chaque réservoir, disposition du bac de visualisation, temps de réaction du système d’indicateur de couleur) ;

- les agréments délivrés avant la date de publication de la présente instruction restent valables jusqu’à leur limite de validité ;

- à compter du 1er janvier 2007, tout renouvellement d’agrément  devra prendre en compte les nouvelles dispositions. Par conséquent, les agréments arrivés à échéance entre l’entrée en vigueur de la présente instruction et le 1er janvier 2007, pourront être renouvelés jusqu’à une date de validité n’excédant pas le 31 décembre 2006. Après cette date, il sera procédé à un contrôle systématique pour vérifier que le dispositif respecte exactement les nouvelles dispositions.

.